Kiírási szöveg

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RKE-2 típusú füstcsappantyú Négyszögletes, többlamellás füstcsappantyúk füst elve- zetésére egy tűzszakaszon belüli füst- és hőelvezetésre. Tűzállósági vizsgálat az MSZ EN 1366-10 szabvány sze- rint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 12101-8 európai termékszabvány szerint, teljesítménynyilatkozattal az építési termékekről szóló rendelet szerint. A füstcsappantyú acéllemez házból és rozsdamentes acélból készült többlamellás csappantyúlapból, vala- mint a zsalumozgató motorból épül fel. MSZ EN 12101-7 szerinti, MSZ EN 1366-9 szerint be- vizsgált függőleges és vízszintes füstelvezető vezetékek csatornafalába építhető be. A működtetést 24 V DC / AC vagy 230 V AC hajtó- motor (nyitva / zárva) végzi kétpontos vezérléssel, motorvédő burkolattal a motor megóvása érdekében, vizsgálófedéllel az ellenőrzéshez. MSZ EN 13501-4 szerinti besorolás: E 120 (v h i↔o) S 1500 C MA single 600 ed od 10000 Acéllemezből készült ház és rozsdamentes acélból készült lamellák Méretek: magasság: 100 – 1000 mm, szélesség: 100 – 900 mm Házhosszúság: 150 mm Automatikus (AA) és kézi (MA) kioldás Típus: RKE-2 Gyártó: Strulik GmbH |  |  |  |

16	Termékismertető – RKE-2 típusú többlamellás füstcsappantyú