Kiírás szöveg

| Tétel | Leírás | Egység | Egységár EUR | Teljes ár EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RKU típusú füstcsappantyú Négyszögletes keresztmetszetű füstcsappantyúk füst el- vezetésére, füst- és hőelvezető rendszereken belül több szakasz kialakítására. Tűzvédelmi műszaki szempontból bevizsgálva az MSZ EN 1366-10 és az MSZ EN 1366-2 szabvány szerint, CE jelöléssel ellátva az MSZ EN 12101-8 szabvány szerint, teljesítménynyilatkozattal az építési termékekről szóló rendelet szerint. A füstcsappantyú tűzvédelmi lemezanyagból ké- szült házból és egy csappantyúlapból, valamint egy kioldószerkezetből áll. A csappantyútengely rozsdamen- tes acélból készült, és karbantartást nem igénylő bronz- perselyekben csapágyazták. Beépíthető tömör falakba és könnyű válaszfalakba, közvetlenül falak elé, valamint födémekre, illetve felfüggesztve födémek alá. A működtetést 24 V AC / DC vagy 230 V AC szervomotor (nyitva / zárva) végzi kétpontos vezérléssel vagy egyhur- kos vezérlési technikával (kétvezetékes vezérléssel), L90 tokozással és vizsgálófedéllel a hajtómotor megóvása ér- dekében. MSZ EN 13501-4 szerinti besorolás: EI 90 (vew,h i ↔ o) S1000 C10000 AA multi ow Kálcium-szilikátból készült ház és csappantyúlap Méretek: magasság: 200 – 800 mm, szélesség: 200 – 1500 mm Automatikus kioldás Típus: RKU Gyártó: Strulik GmbH |  |  |  |

24	Termékismertető – RKU típusú füstcsappantyú